## Slide 1: Thiết kế phần cứng mạng nơ-ron nhân tạo sử dụng kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên, ứng dụng nhận dạng chữ số viết tay
Sinh viên: Hồ Huy Hùng
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Xuân Tú
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Hà Nội, thứ 4 ngày 16 tháng 05 năm 2018

## Slide 2: Mục tiêu khóa luận
Thực thi
phần cứng
Nhận dạng chữ số viết tay
“7”
Mạng nơ-ron nhân tạo
Mạng nơ-ron trên FPGA
Kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên (SC)
Tăng tốc độ
Giảm chi phí
Mạng nơ-ron nhân tạo
Tính toán ngẫu nhiên

## Slide 3: Nội dung
Bối cảnh và động lực
Mạng nơ-ron và kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Kiến trúc phần cứng mạng nơ-ron nhân tạo
Kết quả và đánh giá
Kết luận

## Slide 4: Mạng nơ-ron trong thực tiễn
Phát hiện khuôn mặt
Nhận dạng chữ viết tay
Nhận dạng giọng nói
Yêu cầu: tốc độ cao, chi phí phần cứng thấp và hiệu quả năng lượng
Notes: 70% băng thông mạng là video, 500 triệu giờ video mỗi ngày
Nếu sử dụng CPU, GPU như một phương thức phổ biến hiện nay thì khó cso thể đáp ứng được những yêu cầu này.
Ngược lại, thực thi phần cứng có một số lợi thế đáng kể.

## Slide 5: Thực thi phần cứng ANN
Đạt tốc độ tính toán rất cao
  Xử lý song song
Giảm chi phí phần cứng và năng lượng
  Không sử dụng CPU, GPU tính toán
  Sử dụng hiệu quả tài nguyên
Kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên (SC)
  Thay thế phép toán thành các cổng logic
    Giảm chi phí phần cứng
    Giảm công suất tiêu thụ
    Tăng tần số hoạt động
Notes: Đạt tốc độ tính toán rất cao: xử lý song song và ko hạn chế bởi bus
Tăng tốc độ
  Xử lý song song
Giảm chi phí phần cứng và năng lượng
  Không sử dụng CPU, GPU tính toán
  Sử dụng hiệu quả tài nguyên
Kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên (SC) : Thay thế phép toán thành các cổng logic
    Giảm chi phí phần cứng
    Giảm công suất tiêu thụ
    Tăng tần số hoạt động

## Slide 6: Nội dung
Bối cảnh và động lực
Mạng nơ-ron và kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Kiến trúc phần cứng mạng nơ-ron nhân tạo
Kết quả và đánh giá
Kết luận

## Slide 7: Nơ-ron nhân tạo (perceptron)
Mô hình hóa toán học nơ-ron sinh học trong não con người
Mạng nơ-ron
Notes: Mạng nơ-ron nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là mạng nơ-ron là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng nơ-ron sinh học.
16 tỉ neural trong não người

## Slide 8: Mạng nơ-ron
Lớp đầu vào
Các lớp ẩn
Lớp đầu ra
Perceptron đa lớp (MLP)
Thách thức: độ phức tạp cao, số lượng tính toán lớn
Giải pháp: kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên

## Slide 9: Tính toán ngẫu nhiên (SC)
Tính toán trên cơ sở xác suất
Biểu diễn dữ liệu: chuỗi bit giả ngẫu nhiên
  Số nhị phân -bit -> Chuỗi SC -bit
  Xác suất bit ‘1’ trong chuỗi
Thay thế phép toán bằng mạch logic
  Ví dụ: phép nhân -> cổng AND
Đơn giản hóa và giảm số kết nối
Giảm ảnh hưởng của nhiễu
AND
Notes: Phương pháp tính toán trên cơ sở xác suất số hóa

## Slide 10: Các thành phần cơ bản của SC
Phép toán | Miền nhị phân | Miền SC
Nhị phân -> SC (SNG) |  | 
Phép nhân |  | 
Phép cộng |  | 
SC -> Nhị phân |  | 
K-bit LFSR
A
A<B
B
k
k
Bộ đếm
nhị phân
k
T
Q
Q’
[1]
k
k
2k
k
k
k+1
Ưu điểm: Độ phức tạp và chi phí phần cứng thấp
Thách thức: Các đầu vào độc lập, nhiều chu kỳ tính toán
Notes: Như hình trên đã thấy: tất cả thành phần của SC đều chỉ sửa dụng các cổng logic và thanh ghi. Và đơn giản rất nhiều so với kiến trúc bộ cộng hay bộ nhân thông thường

## Slide 11: Nội dung
Bối cảnh và động lực
Mạng nơ-ron và kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Kiến trúc phần cứng mạng nơ-ron nhân tạo
Kết quả và đánh giá
Kết luận

## Slide 12: Tổng quan
Nhận dạng chữ số viết tay
  Thư viện MNIST
Huấn luyện
  Ngoại tuyến: Caffe
Nhận dạng
  Mạng nơ-ron nhân tạo truyền thẳng (FANN)
    Đầu vào: chữ số 28x28 điểm ảnh (784 đầu vào)
    1 lớp ẩn với N nơ-ron
    Hàm kích hoạt: Sigmoid, ReLU
    VHDL
[2]
[3]
Notes: Caffe là 1 nền tảng deep learning được xây dựng bởi BAIR,

## Slide 13: Thực thi phần cứng
RAM weight
RAM
bias
RAM
image
RAM
result
Neuron proposed
Controller
Max
Start
Restart
Result
Finish
Tính toán tuần tự
  Khối nơ-ron song song M đầu vào
    Tính toán nhị phân
    Tính toán ngẫu nhiên

## Slide 14: Khối nơ-ron nhị phân M đầu vào
Parallel Mult
Adder Tree
Sum
Activation function
Ưu điểm: Thiết kế đơn giản, tiện dụng
Thách thức: Chi phí phần cứng chưa tối ưu

## Slide 15: Khối nơ-ron SC song song M đầu vào
SNG 1’
SNG 1
SNG 2’
SNG 2
SNG M-1’
SNG M-1
SNG M’
SNG M
Counter
Activation function
T
Q
Q’
Binary Adder Tree
(Adder component)
+
Đầu vào, đầu ra tương tự khối nơ-ron nhị phân
Sử dụng kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Nhị phân -> SC
Nhân SC
Cộng SC
SC -> Nhị phân
Thêm độ lệch & kích hoạt

## Slide 16: Nội dung
Bối cảnh và động lực
Mạng nơ-ron và kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Kiến trúc phần cứng mạng nơ-ron nhân tạo
Kết quả và đánh giá
Kết luận

## Slide 17: Phương pháp đánh giá
Mô hình đánh giá
Huấn luyện
Tập trọng số
10.000 ảnh
So sánh
10.000 kết quả
Kiến trúc ANN đề xuất
Kết quả nhận dạng
Nhận dạng
Thư viện MNIST
60.000 ảnh
60.000 kết quả

## Slide 18: Thực thi mạng nơ-ron trên FPGA
Kết quả | Kiến trúc đề xuất
Tần số tối đa | 
Thông lượng | 
Thời gian tính | 
Công suất chip | 
Kết quả | Kiến trúc đề xuất
Tần số tối đa | 
Thông lượng | 
Thời gian tính | 
Công suất chip | 
Chart: So sánh kết quả nhận dạng giữa thực thi phần mềm và phần cứng (%)
| 16-Sigmoid | 48-Sigmoid | 64-Sigmoid | 16-ReLU | 48-ReLU | 64-ReLU
Mô phỏng C++ | 88.04 | 89.01 | 89.1 | 92.17 | 92.63 | 92.91
Kiến trúc phần cứng 10-bit độ chính xác | 87.6 | 86.63 | 85.94 | 91.56 | 92.18 | 92.47
Tổng hợp phần cứng
  Công nghệ
    FPGA Xilix Artix-7
  Mô hình
    48 nơ-ron lớp ẩn
    16 đầu vào song song
    10-bit độ chính xác
    Hàm ReLU
Chi phí phần cứng | Kiến trúc đề xuất | Sử dụng
LUTs | 1659 | 1,24%
Thanh ghi | 1020 | 0,38%
Mux | 0 | 0%
Slice | 578 | 1,72%
DSP | 0 | 0%
BRAM | 0.5 | 0,14%
IO | 8 | 2,0%

## Slide 19: Đánh giá khối nơ-ron song song
Mô hình
  16 đầu vào song song (M=16)
  Hàm kích hoạt ReLU
Tham số so sánh
  Thời gian tính
  Chi phí phần cứng
Parallel Mult
Adder Tree
Sum
Activation function
SNG 1’
SNG 1
SNG 2’
SNG 2
SNG M-1’
SNG M-1
SNG M’
SNG M
Counter
Activation function
T
Q
Q’
Binary Adder Tree
(Adder component)
+
Tính toán nhị phân
Tính toán ngẫu nhiên

## Slide 20: Thực thi khối nơ-ron
Kết quả | Nơ-ron nhị phân 16 đầu vào | Nơ-ron SC 16 đầu vào
Tần số tối đa | 250MHz | 286MHz
LUTs | 1268 | 416 ( - 67.19% )
Thanh ghi | 23 | 299
IO | 277 | 277
DSP | 0 | 0
Công suất động | 0,045 | 0,039 ( - 13.33% )
Độ chính xác và thời gian tính giữa khối nơ-ron nhị phân và nơ-ron SC
Thực thi phần cứng trên FPGA Artix-7

## Slide 21: Nội dung
Bối cảnh và động lực
Mạng nơ-ron và kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Kiến trúc phần cứng mạng nơ-ron nhân tạo
Kết quả và đánh giá
Kết luận

## Slide 22: Kết luận
Ý tưởng
  Thực thi phần cứng mạng nơ-ron
    Tính toán tuần tự
    Kỹ thuật tính toán ngẫu nhiên
Kết quả
  Mạng nơ-ron nhận dạng chữ số viết tay (số nhị phân)
    Độ nhận dạng: 92.47%
    Chi phí phần cứng: 1659 LUTs, 1020 thanh ghi
  Khối nơ-ron tính toán ngẫu nhiên
    Giảm 67.19% LUTs và giảm 13.33% công suất động
    Giải nhì cuộc thi quốc tế Thiết kế vi mạch LSI 2018 tại Nhật Bản
Phương hướng phát triển
  Phát triển mạng nơ-ron với các ứng dụng thực tiễn
  Thiết kế chip ASIC
Giảm chi phí phần cứng
Giảm công suất tiêu thụ

## Slide 23
Em xin chân thành cảm ơn!

## Slide 24: Tài liệu tham khảo
[1] V. T. Lee, A. Alaghi, J. P. Hayes, V. Sathe, and L. Ceze, “Energy-efficient hybrid stochastic-binary neural networks for near-sensor computing,” in Design, Automation Test in Europe Conference Exhibition (DATE), 2017, 2017, pp. 13–18.
[2] “MNIST handwritten digit database, Yann LeCun, Corinna Cortes and Chris Burges.” [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist/. [Accessed: 14-Apr-2018].
[3] “Caffe | Deep Learning Framework.” [Online]. Available: http://caffe.berkeleyvision.org/. [Accessed: 13-Apr-2018].

## Slide 25
Backup slide!

## Slide 26: Bộ điều khiển: Controller
sc_count
idle
init
reinit
read
activate
store & clear
next
neuron
next
layer
calculate